## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 因本次项目是对原有系统的升级改造，考虑到与原系统平台在物理结构、逻辑结构、数据格式、功能指标、系统安全、视频管理增路授权、项目集成等方面的兼容性，故本次采购项目监控中心主要设备（视频管理软件增路授权、主管理服务器、网络存储、视频综合平台解码板、LED拼接屏等）品牌为海康威视。

- 中标单位负责将原有旧设备拆除放至学校指定位置。a

- 设备功能与配置参数说明：

| 1#宿舍楼监控 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 30 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 18 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 18 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 3600 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 6 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 3 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 2#宿舍楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 30 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 18 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 18 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 3600 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 6 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 3 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 3#宿舍楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 30 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 18 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 18 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 3600 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 6 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 3 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 4#宿舍楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 13 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 12 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 12 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 1875 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 4 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 2 | 台 |
| 7 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 8 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 9 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 5#宿舍楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 13 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 12 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 12 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 1875 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 4 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 2 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 6#宿舍楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 13 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 12 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 12 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 1875 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 4 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 2 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 7#宿舍楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 13 | 个 |
| 2 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 12 | 个 |
| 3 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 12 | 个 |
| 4 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 1875 | 米 |
| 5 | 电源 | 输入电压：AC110 220V 47~63HZ温度漂移：±1.5%;电流：15A输出;保护：主回路输出有短路、过载保护。工作效率：＞75%绝缘耐压：50MΩmin(500VDC);输出电压精度：±5%—10%（主回路可微调）绝缘电压：1500VAC（1分钟，输入对输出，纹波噪声：mvP-P＜1%的输出电压电网调整率：±1%相对湿度：周围温度＜85%，不结露。负载调整率：±1%周围温度：-25~55℃输入对外壳） | 4 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 2 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 集成费 | 所需电源线利旧 | 1 | 项 |
| 1#食堂监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 8 | 个 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 8 | 个 |
| 3 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 680 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5单芯多股铜芯软线BVR纯铜 | 550 | 米 |
| 5 | 电源 | LED电源 输入电压：100-240（V）输出功率：250（W） 输出电压：12（V）产品认证：CE ROHS 检测报告 输出电流：20（A） | 6 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 1 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 260 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 线管 | PVCφ25 | 160 | 米 |
| 10 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 11 | 集成费 |  | 1 | 工 |
| 2#食堂监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 | 8 | 个 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 8 | 个 |
| 3 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 640 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5单芯多股铜芯软线BVR纯铜 | 510 | 米 |
| 5 | 电源 | LED电源 输入电压：100-240（V）输出功率：250（W） 输出电压：12（V）产品认证：CE ROHS 检测报告 输出电流：20（A） | 6 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 1 | 台 |
| 7 | 光纤 | 1、名称：4芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 110 | 米 |
| 8 | 机柜 | 600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机 | 1 | 个 |
| 9 | 管材 | PVCφ25 | 154 | 米 |
| 10 | 辅材 | 含光纤盒\尾纤\熔接\跳线等 | 1 | 批 |
| 11 | 集成费 |  | 1 | 工 |
| 监控机房改造升级 |
| 序号 | 项目名称 | 功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主管理服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM/贰年原厂保修/海康威视 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；含：8*6TB硬盘； 2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 软件性能：输入带宽：320M；64路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 5 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；含4*4TB硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；报警IO：16进4路（可选配8出）； 软件性能：输入带宽：160M；16路H.264、H.265混合接入；最大支持8×1080P解码；支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； | 1 | 台 |
| 4 | 视频综合平台解码板 | 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出；贰年原厂保修/海康威视 | 1 | 块 |
| 5 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元；尺寸:46英寸；分辨率 ：1920x1080；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：5.3mm；输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1； 功耗：111W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时；运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%；外形尺寸：1024mm×578.9mm×131.6mm(长×宽×高)；海康威视 | 18 | 块 |
| 6 | 授权许可 | 增加100路授权/海康威视 | 2 | 项 |
| 7 | 电视墙 | 3行6列，46寸拼接屏模块化支架 | 18 | 项 |
| 8 | LED条屏 | 1) 类型：室内双色Φ3； 2) LED封装：国产； 3) 像素间距：4mm； 4) 像素密度：62500点/㎡； 5）亮度：≥500cd/㎡； 6）视角：≥120°； 8) 峰值功耗：≤500W/㎡； 9）模组尺寸：256*128mm； 含单/双基色控制卡; | 2.4 | 平米 |
| 9 | 核心交换机 | 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U，交换容量≥40Tbps，包转发性能≥14000Mpps； 1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备； 支持静态路由、RIP、OSPF； | 1 | 台 |
|  |  | S7505高性能一代主控引擎 | 2 | 台 |
|  |  | 通用电源模块（交流，300W） | 2 | 个 |
|  |  | EA系列24个10/100/1000M自适应电口+24个SFP千兆通用接口+4个SFP+万兆接口线卡；含所需模块 | 1 | 块 |
| 10 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 11 | 施工费 |  | 1 | 项 |
| 教学楼监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口功耗 5.5W MAX；红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 64 | 个 |
| 2 | 网线 | 清华同方网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 5800 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5单芯多股铜芯软线BVR纯铜 | 4650 | 米 |
| 4 | 电源适配器 | 国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm | 64 | 个 |
| 5 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 4 | 台 |
| 6 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 7 | 集成费 |  | 1 | 项 |
| 室外部分监控 |
| 序号 | 项目名称 | 型号、功能、参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万星光级网络摄像机 | 200万星光级 1/1.8" CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机；支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；镜头:4mm~6mm: F1.6 水平视场角76°~58°；视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG；最大图像尺寸:1920×1080；存储功能:支持最大标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；通讯接口:1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口；工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；红外补光距离（抓拍人脸）:10m；红外补光距离（治安监控）:50m；防护等级:IP66；电源供应:DC：12V±25%；电源接口:Φ5.5mm 圆口；功耗:DC： 12 V, 0.5 A, Max： 6W；尺寸(mm):93.9*93.5*194.1；重量:770g | 12 | 台 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/铝合金/白色/尺寸88×116.6×297.3mm，与摄像机同一品牌 | 12 | 个 |
| 3 | 网线 | 网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准;阻抗：100ohms15﹪，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m;延迟偏移：45ns max;导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m;直流电阻：≤7.55&Ugrave;耐压：300 volts AC or DC;弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）;额定速率：70 nom％;UL/NEC等级：CMR;获UL listed file no.E154336;工作环境温度：—20℃至60℃范围;储运环境温度：—20℃到80℃之间。导线：—23AWG solid bare copper;绝缘体：单体042in/整体20in;外皮：FR PVC;重量：261bs/mft | 1200 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5单芯多股铜芯软线BVR纯铜 | 1500 | 米 |
| 5 | 电源适配器 | 国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm | 10 | 个 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含所需千兆单模光纤模块 | 1 | 台 |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 8 | 集成费 |  | 1 | 项 |